## Slide 1
邱新栗、柯俊先
無線通訊系統與實驗簡介

## Slide 2: 無線電訊號的傳遞
Source: Ericsson’s 5G Digital Twin Simulated in NVIDIA Omniverse

## Slide 3: 影響無線傳輸速度的關鍵
無線收訊強度
  熱雜訊
  同頻帶之干擾訊號
無線頻寬
  系統頻寬
  每個裝置分得的頻寬
台灣電信業者5G頻段整理
Source: https://www.cool3c.com/article/151962

## Slide 4: 無線電收訊強度定義
“格數”是不夠精確的
RSRP (Reference Signal Received Power)
  在特定的頻帶與時間上傳送已知的訊號
  測量已知訊號的收訊強度
  訊號強度的單位是瓦特，但無線訊號強度都很小，故經常轉成dBm來表示，通常都是負的
    > -70 dBm 算是良好的收訊品質
    < -100 dBm 算是很差的收訊品質

## Slide 5: 無線電收訊強度定義
SNR (Signal to Noise Ratio):
  分子即為收訊強度
  分母為雜訊強度，與頻寬(BW)有關
  SNR為比值，沒有單位，常取dB ()表示
    E.g. 25度C、100MHz頻寬，雜訊強度約為-94 dBm
    若收訊強度為-70 dBm，SNR則為 24 dB
      SNR > 20 dB 通常視為收訊良好
      SNR < 5 dB 通常視為收訊很差
: 溫度
: 頻寬
: 波茲曼常數

## Slide 6: 無線電收訊強度定義
SINR (Signal to Interference and Noise Ratio):
  對用戶A而言，從基地台A來的是收訊強度、從基地台B來的是雜訊
  與SNR概念相同，>20 dB算好，<5 dB算差
  若基地台A與B使用不同頻帶，則不會干擾
    遠傳與中華的基地台不會互相干擾
    5G時代已無法奢侈地將頻帶切割以避開干擾
基地台A
基地台B
用戶A
用戶B
干擾
訊號
訊號

## Slide 7: 無線電頻段
無線電頻段為極其有限的珍貴資源
  台灣 5G 頻段，可分為公網(3.3~3.8 GHz/n78)與專網 (4.5~5 GHz/n79)
    例如智慧校園、智慧工廠等專用網路
    目前專網主流頻寬為100MHz

## Slide 8: OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access
用戶能夠透過共享通道資源來改善頻譜利用率
  由基地台決定資源配置，連線數量/需求決定各裝置可得之通道資源與速度
基地台
Bandwidth
最小無線通道資源分配單位: Physical Resource Block (PRB)
Internet

## Slide 9: 5G智慧校園實驗環境
基於真實 5G 網路、產生真實流量、收集真實數據
  5G SA TDD, n79
  5G手機 + SIM卡
  iPerf TCP traffic
Institute of Comm. Eng.
NYCU, Hsin-Chu, Taiwan
RU 12
5G 核心網路
CU/DU x2
RU 22
RU11
RU21
iPerf client
(iPerf server)

## Slide 10: 虛實整合
用模擬器產生大量資料，預訓練(pre-train)母模型
用少量真實資料，微調(fine-tune)模型
Predict simulation results
Predict practical values

## Slide 11: 題目1: 裝置無線電收訊強度預測
3D indoor space modeling
輸入
  連線基地台收訊強度
  鄰居基地台收訊強度
  XY位置
輸出:
  收訊強度

## Slide 12: 題目2: 各基地台傳輸速度預測
從基地台的角度，預測傳輸速度總和
  Downlink (基地台至手機)
  iPerf3 TCP, 10Mbps per UE
輸出: 基地台總下載 (downlink) 速度
輸入:
  連線手機數
  連線RSRP分布: 連線收
  連線SINR分布
Cell 2
Cell 3
Cell 2

## Slide 13: Pre-Training Results
助教提供大量模擬資料，預訓練母模型，預測各基地台下載速度
  同學各自設計神經網路模型，(normalized) mean square error愈小、代表預測預準

## Slide 14: Fine-Tuning Results
做完實驗後，助教提供實驗數據，供同學做微調
  基於相同母模型，輸入端增加一至兩層全連階層、最後幾層重新訓練，觀察預測誤差

## Slide 15: Pre-Training Data/Label
訓練data/label條列如右
  五種sce (scenario) 為使用者在工四八樓的不同移動模型，可以append在一起增加訓練資料量
Pre-Training 資料收集情境:
  使用者每120 ms回報一次收到來自連線基地台的SINR與RSRP
  基地台每10秒收集一次統計到的資訊
    連線使用者數量
    使用者回報SINR低於區間[ -8, -5, -2, 1, 4, 7, 0, 50] dB的累積次數
    使用者回報RSRP低於區間[-110,-100, -90,-80,-70,-60,-50,-40] dBm的累積次數
Cell 1
Cell 2
Cell 5
Cell 4
Cell 3

## Slide 16: Pre-Training Data Example
以sce2_train_data_v2.1.8_DDT111.csv為例，每一列共有5*17 = 85行 (column)資料
  1~17 (row)為cell 1的資料、18~34為cell 2的資料、35~51為cell 2的資料、52~68為cell 4的資料、1~85為cell 5的資料
Cell 1的UE連線數量
SINR小於-8dB的累積數量
SINR小於-5dB的累積數量
SINR小於-2dB的累積數量
SINR小於-110dm的累積數量
SINR小於-110dBm的累積數量
SINR小於-90dBm的累積數量
Cell 2~5的資料，以此類推

## Slide 17: Pre-Training Label Example
以sce2_train_label_v2.1.8_DDT111.csv為例
  第一行 (column) 為RU1的DL throughput label，對應上一頁1~17 (row)的輸入資料
  第二行 (column) 為RU2的DL throughput label，對應上一頁18~34 (row)的輸入資料
  ……
Cell 1的DL throughput label
Cell 2的DL throughput label
Cell 3的DL throughput label

## Slide 18: Appendix: 手機端iPerf執行指令
iperf3 -c 10.254.0.1 -t 86400 -i 2 -b 10m -R -p 520x